桥梁装饰装修施工方案

年4月19日 装饰装修工程施工方案  一、工程简介： 栏杆：结合灯具钢栏杆； 侧面装饰：5mm厚外墙铝塑板； 桥墩：白色真石漆； 梁板底部：白色真石漆； 人行道：自上而下依次为30厚花岗岩、盲道为40厚花岗岩，8cm预制人行道板。 本工程桥面、桥梁装饰情况：桥身干挂铝板；桥墩装饰采用湿贴花岗岩；主桥防撞栏杆贴粗磨花岗岩；标准段栏杆为钢板栏杆柱、不锈钢管护栏。 1、人行道花岗岩地面铺设 1）作业条件  （1）弹好标高控制线，以便控制铺设水泥砂浆厚度。 （2）基层洁净，缺损处处理完毕，并验收合格。 2）施工工艺 （1）工艺流程 试排编号→基层处理→铺设结合层砂浆→铺花岗岩→养护→勾缝→检查验收 （2）排版提供石材加工计划：根据现场情况及设计图纸，按照颜色、图案、纹理等排版然后确定石材尺寸,画出石材排版图，

年4月19日 提出石材加工计划。 （3）找标高 根据水平标准线和设计厚度和坡度，做好灰饼，以备铺贴时拉线。 （4）对色编号： 花岗岩地面铺设前，应对材料进行试拼，指对色、拼花、编号，以便对号入座，试拼后，要保证地面花岗岩前后左右的花纹，颜色基本一致，纹理通顺，接缝严密吻合，角度垂直，线条顺直。 （5）基层处理：检查基层平整情况偏差较大的应事先凿平和修补，并将基层清扫干净，施工前一天洒水，湿润基层。 （6）铺设顺序：弹线后应先铺若干条干线作为基准，起标筋作用，一般先由中线往两侧采取退步法铺贴。 （7）石材铺贴之前，在找平层上均匀刷道一素水泥浆，随刷随铺，用30mm厚1：5干硬性纯水泥浆作粘结层。 （8）铺贴：按照弹线位置拉通线将板块依线平稳放下，用木锤或橡皮锤垫木块轻击，使水泥浆振实。缝隙宽度、平整度满足要求后，揭开板块，在其背后批水泥一道，再正式铺贴，轻轻敲击、找直找平。 （9）铺设中，随时用水平尺检查铺好的地面，使其表面平整度符合要求，同时，用直尺和楔形塞尺检查板块间的接缝高低差，发现问题及时处理，以满足质量要求。 （10）养护:板材铺设24小时后，应洒水养护1-2天，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，保证板材与砂浆粘结实牢固，

年4月19日 养护期3天内禁止踩踏。 （11）勾缝:地面养护期过后，撕掉美纹纸将板缝清理干净，然后用同种颜色的物质进行补缝，要求缝隙饱满、基本无色差。 3）质量标准 （1）主控项目 材料符合设计要求及施工规范规定。 面层与下一层结合牢固，无空鼓。 面层表面坡度符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处牢固、无渗漏。 （2）一般项目 花岗岩表面洁净、平整、无磨痕。图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，镶嵌正确，板块无裂纹、缺棱等缺陷。 板块的缝隙一致，尺角整齐防滑条顺直。      （3）允许偏差项目 序号 项  目 允许偏差 检测方法 1 表面平整度 1 mm 2m长水平垂直测量仪、楔形塞尺 2 缝格平直度 2 mm 5m线、直尺 3 接缝高抵差 0.5 mm 直尺、楔形塞尺 4 板块间隙宽度≯ 1 mm 直尺 5 表面洁净、图案清晰、色泽一致，周边顺直、板块无裂纹，掉角和缺陷  观察检查 6 花岗岩的品种、质量符合设计要求，面层与基层粘结牢固，无空鼓  小锤轻击和观察检查 4） 成品保护 （1）施工时要注意对定位的标高线、尺、线的保护，不得触动、移位。

年4月19日 （2）对已施工完成的管道的保护，严禁损坏。 （3）养护时应注意保护，不得上人踩踏。 （4）在花岗岩上面施工的后续工作，必须进行覆盖，严禁直接在花岗岩上面进行动火、焊接、和灰等工作。 5） 安全环保措施     （1）施工过程中注意避免扬尘、沾带等现象，应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。     （2）电气设备应符合施工用电安全管理措施。 2、 铝塑板 1 )、施工工艺 ①工艺流程：     吊直、找规矩、弹线 → 固定骨架的连接件 → 固定骨架 → 金属饰面板安装 → 收口构造    ②吊直、套方、找规矩、弹线：首先根据设计图纸的要求和几何尺寸，要对镶贴金属饰面板的部位进行吊直、找规矩并一次实测和弹线，确定饰面墙板的尺寸和数量。    ③固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是经过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，能够与结构的预埋件焊牢，也能够在墙上打膨胀螺栓。因后一种方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。须在螺栓位置画线按线开孔。    ④固定骨架：骨架应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准